BASY系列板框式滤油机

使用说明书

江苏久益电力设备有限公司

板框式加压滤油机技术参数

| 名称 | 单位 | BASY(B)-0.7/224 (BASY-50) | BASY(B)-1.2/224 (BASY-80) | BASY(B)-1.4/224 (BASY-100) | BASY(B)-1.8/280 (BASY-125) | BASY(B)-2.0/280 (BASY-160) | BASY(B)-2.2/280 (BASY-200) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定流量 | L/min | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| 过滤面积 | 平方米 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
| 过滤压力 | Pa | 2.5×105 |
| 最大过滤压力 | Pa | 5.88×105 |
| 滤油粘度 | Cst | ≤33 |
| 过滤精度 | μm | 5 |
| 滤框数量 | 块 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 |
| 滤板数量 | 块 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 |
| 滤纸规格 | mm | 234X234 | 300X300 |
| 滤框规格 | mm | 224X224 | 280X280 |
| 电动机型号 | / | Y90S-4 | Y100L2-4 |
|  |  | YB90S-4 | YB100L2-4 |
| 电机功率 | KW | 1.1 | 3.0 |
| 进口管径 | 寸 | 1.5" | 2" |
| 出口管径 | 寸 | 1" | 1.5" |
| 外形尺寸 | mm | 950×430×675 | 1070×490×770 |
|  |  | 950×430×705 | 1070×490×800 |
| 配套产品 | 名称 | 202型电热恒温干燥箱 |

注：1.型号中（B）表示采用防爆电动机的滤油机，供有防爆要求的场合使用；

2.BAY型是旧型号

该系列滤油机结构紧凑，体积小，重量轻，使用方便，可操作性强，性能可靠，过滤效果好，是您油品处理的良好、经济实惠的选择。
用途
滤油机专供电厂、变电所（站）、供电所、油库及有关工厂企业对变压器油、电容器油等各种绝缘油以及液压油、润滑油进行过滤，去除其中的杂质和水份，提高油液的各种性能。对于粘度较高的油液，也可以采用加热降低其粘度的方法进行过滤，具有良好的净化作用，既节约成本，又保护了环境，是理想的节油回收设备。特别适用于大型进口设备的润滑冷却系统的净化，能保证设备的正常运转，延长机内昂贵的进口油的更换周期。主要结构形式
滤油机是由齿轮泵、滤清器、安全阀、回油阀、放液水嘴、滤床（包括压力表、滤板、滤框、滤纸、油盘）、前支架、后支架、底盘、拉杆、联轴器及电动机组成，其中滤板、滤框交替地组成各个独立的过滤室，滤纸夹在滤板与滤框之间。被滤油液从滤清器进油孔处吸入，通过滤清器去除较大杂质后，再进入齿轮泵。由电动机通过联轴器带动齿轮泵旋转，使油液压入滤床，通过滤油纸将油中杂质滤净。由于滤油纸的毛细管作用，可以吸收油中残留水份。安全阀的作用是控制管道系统的压力，当油压超过规定值时，安全阀就立即启动，使油液在泵中自行循环，油压不再上升，以确保设备安全运转。回油阀借助齿轮泵进油口的真空作用，将油盘内的余油吸入滤清器。放液水嘴供提取油样。

# 售后服务

- 本公司对售出的产品三年质保。用户要求维修请与本公司售后服务部联系。

- 保修期内出现下列情况之一时，维修应收成本费：

  - 用户使用或搬运过程中因撞击而造成的故障或损坏。

  - 用户未妥善保存，导致仪器渗水、受潮、撞击或引火等。

  - 用户自行或委托其它单位维修而引起的故障或损坏。

  - 用户因接线错误导致设备故障或损坏。

  - 如出现不可抗力（如火灾、水灾、天灾等）而引起的故障或损坏。

  - 不按本使用说明书要求随意连接其它设备而引起的故障或损坏。

  - 无产品保修卡且又无法确认该仪器处于保修期内的故障产品。

江苏久益电力设备有限公司

地址：江苏省扬州市广陵区西湖镇久扬路11号

联系方式：15950193992王经理

技术支持：18921999982夏经理

邮箱：18921999982@163.com